Voorbeeld meren

| Hydromorfologische parameters KRW Formulier onderbouwing afleiding en hydromorfologische beoordeling |
| --- |
| Parameter | Neerslag |
| Waterlichaam beheerder | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |
| Waterlichaam naam | Zegvelt |
| Waterlichaam code | NL14_28 | Type | M8 |
| Afleiding |
| Naam | OvD |
| Datum | 12 juni 2007 |
| Gebruikte brondata | Jaar van inwinning | Nauwkeurigheid inwinning |
| KNMI2005##i grids per maand | 2005, interpolatie 1 km grid van KNMI neerslagstations | 1 mm |
| Opmerkingen |  |
| Afleidingsmethode | Gisanalyse: 1) Oorspronkelijke brondata dag/maandtotalen van KNMI neerslagstations. Met IDW-interpolatie zijn 1 km-grids gemaakt van neerslagsommen per maand (aangeleverd door HDSR). 2) Creëer buffer (100m) rondom waterlichaam. 3) Pas een ‘Zonal Statistic’ toe (mean). |
| Onderbouwing | Meest snelle en duidelijke methode. |
| Resultaat | jan 52 jul 156 feb 67 aug 95 mrt 44 sep 52 apr 66 okt 44 mei 44 nov 89 jun 80 dec 64 |
| Toelichting | Gemiddelde maandelijkse neerslag 71 mm, totaal 854 mm. Neerslag 42% waterbalans. |
| Hydromorfologische beoordeling |
| Naam | OvD |
| Datum | 11 juni 2007 |
| Resultaat | Geen beoordeling, niet zinvol/relevant voor neerslag. |
| Toelichting |  |
| Opmerkingen | HDSR heeft aangegeven dat hun eigen neerslag stations te onbetrouwbaar zijn. (Opm: De neerslag jaarsom in de Bilt (KNMI) is 943 mm. Het verschil is onduidelijk.) |