## Slide 1: Regels ondergrondse kabels en leidingen onder de Omgevingswet Ondergrondse kabels en leidingen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Naam: Stijn te Wierik
Presentatie 27 juni Schakeldag

## Slide 2: Inhoudsopgave
(1): welke kabels en leidingen-regels zijn er allemaal in de Omgevingswet? (2): tijdelijk deel omgevingsplan (3): nieuw deel omgevingsplan (4): telekomkabels
(5): casus kabeltracé

## Slide 3: Vragen of discussiepunten tussendoor? Graag!

## Slide 4: Scope vanmiddag

## Slide 5: (1) Ondergrondse kabels en leidingen: waar hebben we het over
Regels daadwerkelijke aanleg
Ruimtelijke regels en gebruiksregels
Wibon
Omgevings
wet
Telecommunicatiewet

## Slide 6: (1) Regels ondergrondse kabels en leidingen Omgevingswet
Omgevingswet amvb’s
Bal: graven in bodem (3.48, Bal), ontgrondingsactiviteit (6.31, Bal), Rijksweg (hoofdstuk 8, Bal), spoorweg (hoofdstuk 9, Bal)
Bbl: technische bouwactiviteit (2.27, Bbl), omgevingsplanactiviteit bouwwerken (2.29, Bbl)
Bkl: belemmeringengebied (5.19, 5.20, Bkl) reserveringsgebieden (5.135 t/m 5.139, Bkl)
Ob: mer-beoordelingsplicht buisleidingen (onderdeel j8, j9, Ob)
Lokale regels
Omgevingsverordening: beperkingengebied prov. weg
Waterschapsverordening: regels waterkeringen, watergangen
Omgevingsplan: omgevingsplanactiviteit bouwwerken (artikel 22.26 en 22.27, bruidsschat)

## Slide 7: Regels kabels en leidingen in het omgevingsplan
(1): tijdelijk deel omgevingsplan (2): nieuw deel omgevingsplan (3): telekomkabels

## Slide 8: (1) Tijdelijk deel omgevingsplan

## Slide 9: (1) Tijdelijk deel omgevingsplan
Ruimtelijke regels in tijdelijk deel omgevingsplan (bijvoorbeeld regels woningdichtheid)
Omgevingsplanactiviteit bouwwerken: Ondergrondse buis- en leidingenstelsels vergunningvrij (artikel 2.29, Bbl) Gevaarlijke stoffen: binnenplans vergunningvrij (artikel 22.27, onder h, bruidsschat)
Technische bouwactiviteit: ondergrondse buis- of leidingstelsels altijd vergunningvrij (artikel 2.27, onder i, Bbl)

## Slide 10: Regels aanleg kabels en leidingen/graven in openbare grond nog in gemeentelijke verordening!
(1) Niet in tijdelijk deel omgevingsplan

## Slide 11: (2) Nieuw deel omgevingsplan

## Slide 12: (2): Regels nieuw deel omgevingsplan
Ruimtelijke regels: ruimtelijk relevante leidingen inpassen in omgevingsplan - bouwregels i.v.m. buisleiding gevaarlijke stoffen - regel situering hoogspanningsleiding t.o.v. kwetsbare gebouwen
Feitelijke aanleg: Regels gemeentelijke verordening moeten in omgevingsplan (artikel 2.1, Ob)

## Slide 13: (3): Regels telekomkabels en leidingen
Blijven in gemeentelijke verordening achter iv.m. telecommunicatiewet (artikel 1.4, Omgevingswet)
O.a. gedoogplicht grondeigenaren (hoofdstuk 5, Telecommunicatiewet)

## Slide 14: Regels aanleg in de praktijk: casus kabeltracé
Casus 1: Aanleggen buisleiding met gevaarlijke stoffen.
Casus 2: Aanleggen telekomkabel.

## Slide 15: Kabeltracé

## Slide 16: Beperkingengebiedactiviteit bij waterstaatswerken in beheer van het Rijk
Specifieke zorgplicht (artikel 6.6, Bal) Grondverzet
Meldingsplichting (artikel 6.31 Bal)
Vergunningplichtig (artikel 6.29 en artikel 6.30 Bal)

## Slide 17: Graven in een verontreinigde bodem
Omvang bodemvolume <25 m2: geen rijksregels
Omvang bodemvolume > 25 m2: algemene regels in paragraaf 3.2.21, 4.119 Bal en paragraaf 3.2.22, 4.120 Bal

## Slide 18: Beperkingengebiedactiviteit beheer provinciale wegen
Omgevingsverordening NH2022: specifieke zorgplicht (artikel 4.88)

## Slide 19: Beperkingengebiedactiviteit bij spoorwegen
Gelden specifieke rijksregels voor (9.19 Bal)
Specifieke zorgplicht (artikel 9.8, Bal) Oogmerk: doorstroming, veiligheid en instandhouding

## Slide 20: Beperkingengebiedactiviteit Rijksweg
Algemene Rijksregels kabels en leidingen opgesteld (paragraaf 8.2.2 Bal)

## Slide 21: Uitvoeren van de graafwerkzaamheden (regulering van de werkzaamheden in de openbare ruimte)
Casus 1: buisleiding: gem. verordening naar omgevingsplan (artikel 2.1, Omgevingsbesluit)
Casus 2: telekomkabel: regels blijven in gem. verordening achter (artikel 1.4 Ow)

## Slide 22: Regels buisleiding gevaarlijke stoffen
Technische bouwactiviteit altijd vergunningvrij (artikel 2.27, Bbl)
Vergunning binnenplanse omgevingsplanactiviteit bouwwerken in gemeente x (22.27, onder h, bruidsschat aangepast)
Vergunningvrij binnenplanse omgevingsplanactiviteit bouwwerken in gemeente y (22.27, onder h, bruidsschat in stand gehouden)
Eventuele gebruiksregels in omgevingsplan (soort stof, maximale druk etc.)

## Slide 23: Welk regels relevant bij de aanleg?
Regels | Bevoegd gezag | Telekomkabel | Buisleiding gevaarlijke stoffen
Bep. Act. Rijkswaterstaatswerken | Rijk | X | X
Bep. Act. Prov. Weg | Provincie | X | X
Bep. Act. Rijksweg | Rijk | X | X
Verontreinigde bodem | Rijk | X | X
Omgevingsplanregels vanuit gem. verordening | Gemeente |  | X
Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bouwwerken | Gemeente |  | X
Gebruiksregels omgevingsplan | Gemeente |  | X
Aanleg telekomkabels (tel.wet.) | Rijk | X | 

## Slide 24: Lessen om mee naar huis te nemen
Tijdelijk deel omgevingsplan: gemeentelijke regels staan nog in verordeningen en ruimtelijke regels in voormalig bestemmingsplannen.
Nieuw deel omgevingsplan: - bevat (vrijwel) alle gemeentelijke ruimtelijke en aanleg regels kabels en leidingen. - binnenplanse vergunningplicht bouwwerken kan lokaal verschillen.
Kabeltracé: denk in activiteiten. 1 kabeltracé kan meerdere activiteiten, dus verplichtingen bevatten.
Meer weten of alles nog een keer nalezen? Ondergrondse kabels en leidingen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)