## Slide 1: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
Casper van Busschbach (VNG)
Chris Alblas (IPLO)
27 juni 2024

## Slide 2: Waar gaan we het over hebben
Knip ruimtelijk bouwen en technisch bouwen
Technisch bouwen – vergunningplicht of niet
Ruimtelijk bouwen – vergunningplicht of niet
Wat kan gemeente doen

## Slide 3: Bouwen opgeknipt in ruimtelijk en technisch deel
Wabo + Besluit omgevingsrecht (Bor):
  Activiteit ‘bouwen’ bestaat uit ruimtelijk en technisch deel
Omgevingswet (Ow) knipt activiteit ‘bouwen’ op in:
  Technisch deel. Ow noemt dat ‘bouwactiviteit’ of ‘technische bouwactiviteit’
  Ruimtelijk deel. Ow noemt dat ‘omgevingsplanactiviteit’
Knip heeft te maken met ‘logica’ en ‘wie regelt wat’:
  ‘Ruimtelijk’ en ‘technisch’ zijn verschillende aspecten
  Technisch deel -> regelt rijk
  Ruimtelijk deel -> vooral iets om decentraal te regelen. Wat ruimtelijk ‘oke’ is, is vaak locatie-afhankelijk

## Slide 4: Bouwen opgeknipt in ruimtelijk en technisch deel
Wabo + Besluit omgevingsrecht (Bor):
  Activiteit ‘bouwen’ bestaat uit ruimtelijk en technisch deel
Omgevingswet (Ow) knipt activiteit ‘bouwen’ op in:
  Technisch deel. Ow noemt dat ‘bouwactiviteit’ of ‘technische bouwactiviteit’
  Ruimtelijk deel. Ow noemt dat ‘omgevingsplanactiviteit’
Knip heeft te maken met ‘logica’ en ‘wie regelt wat’:
  ‘Ruimtelijk’ en ‘technisch’ zijn verschillende aspecten
  Technisch deel -> regelt rijk
  Ruimtelijk deel -> vooral iets om decentraal te regelen. Wat ruimtelijk ‘oke’ is, is vaak locatie-afhankelijk
Zoals constructie, isolatiewaarden, installaties in bouwwerk

## Slide 5: Bouwen opgeknipt in ruimtelijk en technisch deel
Wabo + Besluit omgevingsrecht (Bor):
  Activiteit ‘bouwen’ bestaat uit ruimtelijk en technisch deel
Omgevingswet (Ow) knipt activiteit ‘bouwen’ op in:
  Technisch deel. Ow noemt dat ‘bouwactiviteit’ of ‘technische bouwactiviteit’
  Ruimtelijk deel. Ow noemt dat ‘omgevingsplanactiviteit’
Knip heeft te maken met ‘logica’ en ‘wie regelt wat’:
  ‘Ruimtelijk’ en ‘technisch’ zijn verschillende aspecten
  Technisch deel -> regelt rijk
  Ruimtelijk deel -> vooral iets om decentraal te regelen. Wat ruimtelijk ‘oke’ is, is vaak locatie-afhankelijk
Zoals uiterlijk, afstand tot openbaar gebied, locatie
Zoals constructie, isolatiewaarden, installaties in bouwwerk

## Slide 6: Bouwen opgeknipt in ruimtelijk en technisch deel
Wabo + Besluit omgevingsrecht (Bor):
  Activiteit ‘bouwen’ bestaat uit ruimtelijk en technisch deel
Omgevingswet (Ow) knipt activiteit ‘bouwen’ op in:
  Technisch deel. Ow noemt dat ‘bouwactiviteit’ of ‘technische bouwactiviteit’
  Ruimtelijk deel. Ow noemt dat ‘omgevingsplanactiviteit’
Knip heeft te maken met ‘logica’ en ‘wie regelt wat’:
  ‘Ruimtelijk’ en ‘technisch’ zijn verschillende aspecten
  Technisch deel -> regelt rijk
  Ruimtelijk deel -> vooral iets om decentraal te regelen. Wat ruimtelijk ‘oke’ is, is vaak locatie-afhankelijk

## Slide 7: Technisch bouwen – vergunningplicht of niet
Vergunningplichtig als Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat zegt. Anders dus niet!
Bbl doet dat voor bouwwerk:
  met dak (artikel 2.25)
  zonder dak (artikel 2.26)
Losstaand bouwwerk? -> Kijk of dát bouwwerk een dak heeft
Aanpassen, veranderen, vergroten van bestaand bouwwerk? -> Kijk of het onderdeel waar het om gaat een dak heeft. Zoals dakkapel of airco plaatsen. Dus niet naar bestaande bouwwerk zelf kijken

## Slide 8: Technisch bouwen – bouwwerk met dak vergunningvrij?
Vergunningvrij als het aan geen enkel criterium voldoet. Zoals uitbouw serre (begane grond, 1 laag, lager dan 5 m, geen dakterras/ balkon)
Vergunningplichtig als het aan een criterium voldoet. Maar kan alsnog vrijgesteld zijn
Criteria 2.25 Bbl (met dak)
Niet op de grond (zoals optopping, uitbouw 1e verdieping)
Hoger dan 5 m (vanaf grond)
Verblijfsgebied op 2e bouwlaag of hoger
Dakterras, balkon of andere buitenruimte die niet op de grond is
Een hoofdgebouw ontstaat
Brug/ viaduct (toevoeging met Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024)

## Slide 9: Technisch bouwen – bouwwerk zonder dak vergunningvrij?
Vergunningvrij als het aan geen enkel criterium voldoet. Zoals schutting van 2 meter
Vergunningplichtig als het aan een criterium voldoet. Maar kan alsnog vrijgesteld zijn
Criteria 2.26 Bbl (zonder dak) | Voorwaarde
Hoger dan 5 m (meestal vanaf grond) | 
Ondergronds | 
Sport- of speeltoestel | > 4 m of als het niet werkt op zwaartekracht/ fysieke kracht mens
Keermuur/ walmuur/ kademuur | > 1 m of hoger dan aansluitende, afgewerkte terrein
Erf- of perceelafscheiding | > 2 m
Schotelantenne | > 3 m (vanaf voet antenne) of breder dan 2 m
Wijzigen draagconstructie/ (sub)brandcompartiment (toevoeging met Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024) | 

## Slide 10: Wat is een dak eigenlijk?
Geen definitie van dak in Bbl. Vaak wel duidelijk (aansluiten bij dagelijks spraakgebruik)

## Slide 11: Wat is een dak eigenlijk?
Bovenkant opslagtank: dak of geen dak?

## Slide 12: Wat is een dak eigenlijk?
Pergola met doek: dak of geen dak?
Bron: gardenonline.nl

## Slide 13: Wat is een dak eigenlijk?
Maakt voor uitkomst vergunningplicht ja/ nee meestal niet uit. Want voor twijfelgevallen:
  is vaak alleen criterium hoger/ lager dan 5 m doorslaggevend (dat criterium zit in 2.25 en 2.26)
  kan alsnog een vrijstelling gelden (wel/ geen dak niet meer relevant)
Twijfelvoorbeelden | Wel/ geen dak | Waarom
Betonnen mestsilo met doek | Geen dak | Niet toegankelijk
Bovenkant opslagtank | Geen dak | Niet toegankelijk
Pergola met doek | Wel dak | RvS-uitspraak
Kelder in tuin | Wel dak | Toegankelijke overdekking
Brug/ viaduct | Wel dak | Wetgever zegt het

## Slide 14: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij
Activiteit onder de vergunningplicht van 2.25/ 2.26? Dan kan toch vrijstelling gelden
Vrijstelling zonder voorwaarden (2.27 Bbl)
Dakkapel, daglichtvoorziening (dakraam, daklicht, lichtstraat) in een dak
Kozijn, kozijninvulling, boeideel, stucwerk
Zonnepaneel, collector voor warmteopwekking*
Zonwering, rolhek, (rol)luik aan of in gebouw, afscheiding balkon of dakterras*
Antenne-installatie voor C2000-infrastructuur
Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, terreininrichting of andere hulpconstructie voor bouw, onderhoud, sloop
*toevoeging met Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024

## Slide 15: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: meer…
Vrijstelling (2.27 Bbl) | Voorwaarden
Aantal bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorziening | Geen gebouw
Bouwwerk voor nutsvoorziening, waterhuishouding, meten luchtkwa-liteit, telecommunicatieverkeer, OV, verkeer (spoor)weg, water, lucht* | ≤ 5 m
Magazijnstelling | ≤ 8,5 m alleen steunend op vloer gebouw geen verdiepingsvloer / loopbrug*
Zwembad, bubbelbad (en wat daar op lijkt) of vijver | Op grond*
Gevelisolatie, gevelpaneel | Geen buitengevelisolatie/ gevelpaneel bij gebouw met vloer verblijfsgebied > 13 m
Vlaggenmast | ≤ 6 m
*toevoeging met Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024 | 

## Slide 16: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: en nog meer…
Vrijstelling (2.27 Bbl) | Voorwaarden
Verbouwen van een bouwwerk | Geen wijziging van: draagconstructie of (sub)brandcompartiment buitengevelisolatie/ gevelpaneel bij gebouw met vloer verblijfsgebied > 13 m

## Slide 17: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: de laatste…
Geen gevolgklasse 1 in geval van o.a. verbouw, monument
Vrijstelling (2.27 Bbl)
Gevolgklasse 1: 1. Woning op de grond (geen woning voor zorg, kamergewijze verhuur of in woongebouw) 2. Woonboot/ drijvende woning 3. Vakantiehuisje of ander vakantieverblijf op de grond (geen logiesgebouw) 4. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) 5. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) voor een andere gebruiksfunctie 6. Brug/ viaduct voor langzaam verkeer (max. 20 meter overspanning, niet over rijks- of provinciale weg) 7. Ander bovengronds bouwwerk (geen gebouw, geen waterkerende constructie, max. 20 meter hoog)

## Slide 18: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: de laatste…
Geen gevolgklasse 1 in geval van o.a. verbouw, monument
Vrijstelling (2.27 Bbl)
Gevolgklasse 1: 1. Woning op de grond (geen woning voor zorg, kamergewijze verhuur of in woongebouw) 2. Woonboot/ drijvende woning 3. Vakantiehuisje of ander vakantieverblijf op de grond (geen logiesgebouw) 4. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) 5. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) voor een andere gebruiksfunctie 6. Brug/ viaduct voor langzaam verkeer (max. 20 meter overspanning, niet over rijks- of provinciale weg) 7. Ander bovengronds bouwwerk (geen gebouw, geen waterkerende constructie, max. 20 meter hoog)
Zoals opslaghal, veestal, productiehal, kas, werkplaats

## Slide 19: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: de laatste…
Geen gevolgklasse 1 in geval van o.a. verbouw, monument
Vrijstelling (2.27 Bbl)
Gevolgklasse 1: 1. Woning op de grond (geen woning voor zorg, kamergewijze verhuur of in woongebouw) 2. Woonboot/ drijvende woning 3. Vakantiehuisje of ander vakantieverblijf op de grond (geen logiesgebouw) 4. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) 5. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) voor een andere gebruiksfunctie 6. Brug/ viaduct voor langzaam verkeer (max. 20 meter overspanning, niet over rijks- of provinciale weg) 7. Ander bovengronds bouwwerk (geen gebouw, geen waterkerende constructie, max. 20 meter hoog)
Zoals magazijn (industriefunctie) bij winkel (winkelfunctie)

## Slide 20: Technisch bouwen alsnog vergunningvrij: de laatste…
Geen gevolgklasse 1 in geval van o.a. verbouw, monument
Vrijstelling (2.27 Bbl)
Gevolgklasse 1: 1. Woning op de grond (geen woning voor zorg, kamergewijze verhuur of in woongebouw) 2. Woonboot/ drijvende woning 3. Vakantiehuisje of ander vakantieverblijf op de grond (geen logiesgebouw) 4. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) 5. Bouwwerk met industriefunctie (max. 2 bouwlagen) voor een andere gebruiksfunctie 6. Brug/ viaduct voor langzaam verkeer (max. 20 meter overspanning, niet over rijks- of provinciale weg) 7. Ander bovengronds bouwwerk (geen gebouw, geen waterkerende constructie, max. 20 meter hoog)
Zoals kleine zendmast, antenne, keermuur, kleine windmolen

## Slide 21: Ruimtelijk bouwen: vergunningplicht of niet
Vergunningplichtig tenzij Bbl of omgevingsplan zegt dat het is vrijgesteld
Vrijstelling Bbl geldt ongeacht regels omgevingsplan. Alleen niet bij ernstige ontsiering uiterlijk

## Slide 22: Ruimtelijk bouwen: vergunningvrije gevallen
Vrijstelling (2.29 Bbl) | Voorwaarden
Gewoon onderhoud | Detaillering, profilering en vormgeving niet veranderen
Dakkapel zijkant (niet naar openbaar gebied gericht) of achterkant | Plat dak, positie op dak
Daglichtvoorziening (dakraam, daklicht, lichtstraat) in dak | Positie in/ op dak
Zonnepaneel, collector voor warmteopwekking | Positie op dak
Kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel, isolatieplaat, boeideel, stucwerk | Achtergevel hoofdgebouw Zijgevel hoofdgebouw (niet gericht naar openbaar gebied) Gevel bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied

## Slide 23: Ruimtelijk bouwen: meer vergunningvrije gevallen
Vrijstelling (2.29 Bbl) | Voorwaarden
Zonwering, rolhek, (rol)luik | Ja, maar alleen in bepaalde gevallen als het geen woning/ woongebouw is
Afscheiding balkon of dakterras | 
Tuinmeubilair | ≤ 2,5 m
Sport- of speeltoestel particulieren | ≤ 2,5 m + werkt op zwaartekracht/ fysieke kracht mens
Erf- of perceelafscheiding | ≤ 1 m
Keermuur/ walmuur/ kademuur | ≤ 1 m + niet hoger dan aansluitende, afgewerkte terrein
Vlaggenmast op gebouwerf | ≤ 6 m + 1 mast per gebouwerf

## Slide 24: Ruimtelijk bouwen: nog meer vergunningvrije gevallen meer…
Vrijstelling (2.29 Bbl) | Voorwaarden
Antenne-installatie voor C2000-infrastructuur | 
Andere antenne-installatie zoals schotels | Positie, afmetingen
Aantal bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorziening zoals sirene, straatmeubilair, nutsvoorziening, afvalcontainer, geluidswal | Soms (afmetingen)
Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, terreininrichting of andere hulpconstructie voor bouw, onderhoud, sloop | 
Ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied | ≤ 1 m + ≤ 2 m2

## Slide 25: Niet vergeten
Ondergeschikte delen die ≤ 0,5 m uitsteken blijven buiten beschouwing
Voor illegaal gebouwd bouwwerk geldt vergunningvrijstelling niet
Monument/ rijksbeschermd stads-/dorpsgezicht? Vrijstelling voor ruimtelijk bouwen geldt niet of is anders
Vergunningvrij is niet regelvrij
Op Bouwen zonder vergunning en melding staat voor aantal bouwwerken uitleg over vergunningvrij(e):
    Aanbouw/ uitbouw of ander bijbehorende bouwwerk
    Dakkapel, dakraam, erfafscheiding, kozijn, gevelpaneel, schotelantenne
    Zonnecollector en zonnepaneel op een dak
    Airco en warmtepomp
    Rookgasafvoer

## Slide 26: Het nieuwe stelsel (ruimtelijk en technisch) als vliegwiel/versneller voor veranderopgaven
Schakeldag, 27 juni 2024
Casper van Busschbach, Projectleider Implementatieondersteuning Wkb
Het nieuwe stelsel (ruimtelijk en technisch)
als vliegwiel/versneller
voor veranderopgaven

## Slide 27: <Geen titel>
Nederland staat voor grote veranderopgaven

## Slide 28: Nederland staat voor grote veranderopgaven
Woningbouwopgave
Klimaatverandering
Energietransitie
Funderingsproblematiek
Actie is nodig!
Uitvoeringsorganisaties moeten hier nu al mee aan de slag gaan om op lange termijn aan deze opgaven het hoofd te kunnen bieden.

## Slide 29: Het nieuwe stelsel biedt aanknopingspunten
Het instrumentarium van de Omgevingswet en Wkb bieden aanknopingspunten.
Regels over de leefomgeving komen bij elkaar en het wordt gemakkelijker om opgaven integraal te bekijken.
Ow/Wkb kunnen ons helpen de boel te versnellen.
We zoomen vandaag in op de funderingsproblematiek.

## Slide 30: Het nieuwe stelsel biedt aanknopingspunten
Het instrumentarium van de Omgevingswet en Wkb bieden aanknopingspunten.
Regels over de leefomgeving komen bij elkaar en het wordt gemakkelijker om opgaven integraal te bekijken.
Ow/Wkb kunnen ons helpen de boel te versnellen.
We zoomen vandaag in op de funderingsproblematiek.
<Geen titel>

## Slide 31: Funderingsproblematiek
425.000 objecten/woningen hebben binnen enkele jaren een nieuwe fundering nodig met verschillende aanleidingen:
  Palenpest (door bacterie houtpaalfundering)
  Bodemdaling (in veen en dijk/rivierengebied)
  Gaswinning
  Steenkoolwinning

## Slide 32: Ow & Wkb als versnellers
Zien jullie aanknopingspunten/ draaiknoppen in ons nieuwe instrumentarium voor het versnellen van een dergelijke opgave?
En zo ja, welke?
  Voor het ruimtelijk deel?
  Voor het technisch deel?

## Slide 33: Ow & Wkb

## Slide 34: Regels voor activiteiten in het omgevingsplan
De gemeente kan in het omgevingsplan regels stellen over activiteiten die gevolgen hebben, of kunnen hebben, voor de fysieke leefomgeving (artikel 4.1, lid 1, Omgevingswet). Sommige activiteiten kan de gemeente zelfstandig regelen, zoals het plaatsen van reclame of het gebruiken van openbaar gebied als terras.
Ook de ruimtelijke bouwactiviteiten kan de gemeente in het omgevingsplan regelen. Het gaat hierbij om regels over bijvoorbeeld de bouwhoogte, het maximale bebouwingsoppervlak, de aanwijzing van bouwvlakken (waar de initiatiefnemer mag bouwen), het uiterlijk.

## Slide 35: Ow & Wkb
Instructieregel?
OPA vergunnings-
vrij?
BLO?

## Slide 36: Ow & Wkb
Instructieregel?
OPA vergunnings-
vrij?
BLO?

## Slide 37: Samen versnellen!
Analyseer de opgave, zoals de Energietransitie langs de aanknopingspunten van het stelsel.
Bekijk de opgave integraal en …
Nabrander of idee?
  wkb@vng.nl of
  casper.vanbusschbach@vng.nl