## Slide 1: Openingsslide

## Slide 2: Water Alliance
Microverontreinigingen uit het water, wat kan wél!

## Slide 3: WaterCampus Leeuwarden

## Slide 4: WaterCampus inhoudelijk

## Slide 5: WaterCampus take-a-way
Onderzoek
Opleiding
Ondernemerschap
Business
Faciliteiten
Netwerk(en!)…
  Hulp bij het verder brengen van de organisatie!

## Slide 6: Focus
209 leden
Water- en milieutechnologie gerelateerde partijen actief in allerlei sectoren en met allerlei producten en diensten.

## Slide 7: Sectoren
Chart: 
| Drinkwater | Municipale rioolwaterzuivering | Decentrale afvalwaterzuivering | Energy | Food & Beverage | Pulp & Paper | Mining | Pharmaceuticals | Textiel | Microelektronica | Refining & Petrochemicals | Upstream Oil & Gas | Maritiem | Agri | Horti | Huishoudelijke artikelen | Andere Industrieën | Sector onafhankelijk
Verkoop | 96 | 88 | 70 | 64 | 82 | 61 | 37 | 43 | 23 | 21 | 42 | 32 | 38 | 64 | 35 | 32 | 73 | 57
209 leden

## Slide 8: Expertgroepen
Chart: 
| EG Biociden | EG Circulair Water | EG Industrial Water | EG Koelwater | EG Legionella | EG Resource Recovery | EG Dutch waste & Environmental technologies | EG Waterontharders | EG Zwembaden | EG Micropollutants
Verkoop | 18 | 30 | 13 | 28 | 44 | 31 | 12 | 9 | 17 | 18
209 leden

## Slide 9: Leden

## Slide 10: Microverontreinigingen

## Slide 11: Microverontreinigingen bedreigen mens & milieu

## Slide 12: Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater
Verplichte verwijdering microverontreinigingen
  Alle rwzi’s >150.000 i.e.
  Rwzi’s 10.000 – 150.000 i.e. o.b.v. risico analyse (lozen op kwetsbaar water)
Tijdlijn realisatie microverontreinigingen verwijdering
  2033 20%
  2039 60%
  2045 100%
Status herziening RSA:
  Aangenomen door EU-commissie (feb 2025)
  Implementatie door lidstaten naar nationale wetgeving (2025 -2027)
Verplichte verwijdering microverontreinigingen
  80% verwijderingsrendement van selectie stoffen
  Influent vs. effluent rwzi
Monstername
  Monstername bij droog weer condities
  48-uurs monsters
  Elk monster moet voldoen
  <50.000 i.e. 1 monster per maand
    Tolerantie 2 monsters per jaar
  >50.000 i.e. 2 monsters per maand
    Tolerantie 3 monsters per jaar
Rendement bepalen
Gemiddelde verwijdering van ten minste 6 stoffen
Verhouding 2:1 categorieën 1 en 2
Ergo: 4 stoffen uit categorie 1 en 2 stoffen uit categorie 2

## Slide 13: Microverontreinigingen uit het water: wat kan wél!
Hans Wouters
hwo@brightwork.nl
www.brightwork.nl

## Slide 14: Profiel
Bedrijfsprofiel
Technologieleverancier in water- en afvalwaterzuivering
Internationaal actief, lokaal gevestigd
Oplossingen voor EU richtlijn Stedelijk Afvalwater
Focus op tertiaire zuivering met continu-filtratie technologie
Industriële opdrachtgevers en waterschappen
Nieuwbouw, services, inspecties, renovaties
Onderzoek & ontwikkeling
Verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen
Collaborating to help using our global water resources respectfully

## Slide 15: Technologie Continu filtratie, ononderbroken Eerste toepassing in 1980 Standaard vulling met filterzand als filtratiemedium Combinatie van filtratie en biologie Veel toepassingen voor stikstof en fosfaatverwijdering Diverse capaciteiten, uitvoering in RVS en beton Sand-Cycle monitoring & control

## Slide 16: Ontwikkeling voor verwijdering micro’s Werkingsprincipe als continu-filter Filterzand vervangen door granulair actief kool Combinatie van functies:   Fysische-chemische fosfaat verwijdering   Adsorptie van microverontreinigingen op het actief kool oppervlak   Aerobe biologische afbraak van organische stof Oplossing voor EU richtlijn Stedelijk Afvalwater Economische oplossing door combinatie van functies Testen in STOWA kader op RWZI Emmen succesvol (2022 – 2023)

## Slide 17: STOWA onderzoek Haalbare en schaalbare technologie Scoort goed in economische vergelijking CO2 voetafdruk is concurrerend Verlaging ecotoxiciteit effluent Goede prestaties, voldoet aan EU richtlijn Veel interesse van waterschappen Ombouw van bestaande installaties mogelijk Modulaire nieuwbouw op grote schaal

## Slide 18: Perspectief (in Nederland) > 25 bestaande installaties in Nederland voor ombouw > 50 nieuwbouw installaties in Nederland > 60.000 bestaande installaties in de wereld Waterschap Rijn & Ijssel   RWZI Lichtenvoorde   RWZI Ruurlo Wetterskip Fryslân   RWZI Franeker

## Slide 19: Opschaling Modulaire systeemopzet Verdygo principe Prefabricatie proceselementen Korte implementatietijd Duurzaam materiaalgebruik Hergebruik na einde levensduur of bij verplaatsing Waterschap Limburg   RWZI Susteren

## Slide 20: Meer weten
Iplo.nl